ООО "Универсал" , г.Самара, (846) - 332-39-40; 333-27-81; 333-61-58.

# РАДЭКС-1503

индикатор радиоактивности

|  | Предназначен для оценки величины мощности дозы гамма-излучения населением в бытовых условиях ( в продуктах питания, в стройматериалах, в почве и т.д.), а также может быть использован персоналом, работающим с источниками ионизирующих излучений. Кроме того прибор позволяет обнаруживать загрязненность объектов бета-активными радионуклидами. Прибор подсчитывает количество гамма и бета-частиц с помощью счетчика Гейгера-Мюллера в течение 40 секунд и индицирует показания в мкЭв/ч или мкР/ч на жидкокристаллическом дисплее. |  |
| --- | --- | --- |
| Регистрация каждой частицы сопровождается звуковым сигналом, что позволяет реализовать режим "Поиск". В дозиметре Радэкс-1503 успешно реализовано большинство пожеланий потребителей : большой ЖК дисплей с подсветкой; регулировка громкости; установка порогов срабатывания звукового сигнала; возможность выбора единиц измерения; индикация всех выбранных настроек и разряда батареи; популярная батарейка размера "ААА". ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ : |
| Диапазон показаний мощности дозы | 0,05 – 9,99 мкЭв/ч |
| Диапазон показаний мощности экспози-ционной дозы | 5,0 – 999 мкР/ч |
| Диапазон энергий гамма-излучения | 0,1 – 1,25 МэВ |
| Пороги звуковой сигнализации | 0,3 (30); 0,6 (60); 1,2 (120) мкЭв/ч (мкР/ч) |
| Время наблюдения | 40 секунд |
| Индикация показаний | непрерывная |
| Элемент питания типа "ААА" | один или два |
| Время непрерывной работы, не менее | 550 часов |
| Габариты | 105 х 60 х 26 мм |
| Масса | 90 грамм |